КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ЕАО

областное государственное образовательное бюджетное учреждение

начального профессионального образования

«Профессиональное училище №2 с. Ленинское»

Методический сборник материала

по профессиональному модулю 01

Выполнение механизированных работ в растениеводстве

Учебная практика

по теме «Вождение трактора МТЗ-80Л, МТЗ-82»

по профессии 110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

с. Ленинское, 2012

Автор-составитель

Московских А.Ю., мастер производственного обучения ОГОБУ НПО «Профессиональное училище №2 с. Ленинское»

Рецензент

Гурский А.А., заместитель директора по УПР ОГОБУ НПО «Профессиональное училище №2 с. Ленинское»

В методическом сборнике представлены планы уроков и инструкционные карты учебной практики по профессиональному модулю 01. «Выполнение механизированных работ в растениеводстве» по теме «Вождение трактора МТЗ-80Л, МТЗ-82Л» по профессии 110800.02 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства».

Представленный в сборнике материал может быть использован мастерами производственного обучения по профессии 110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства.

План  урока

Тема№2.1.Вождение колесного трактора

Тема урока № 2.1-1. Упражнения в приемах пользования органами управления трактора МТЗ-80Л, МТЗ-82.

Цель урока:

- Ознакомить учащихся с рычагами и педалями колесного трактора МТЗ-80Л, МТЗ-82.

- Правилами пользования рычагами и педалями и их назначением, контрольными приборами, их назначением и показаниями при работе трактора.

- Выработать первоначальные умения пользования рычагами и педалями трактораМТЗ-82 при запуске пускового двигателя шнуром, стартером, запуске основного двигателя.

- Научить правильной посадки учащегося в кабине трактора МТЗ-82.

- Способствовать развитию и умению организовывать свое рабочее время.

- Воспитать у учащихся бережное отношение к инструменту и материалам, аккуратности и внимательности в работе, бдительности в соблюдении требований безопасности труда.

Материально техническое оснащения:

Трактор МТЗ-82, МТЗ-80Л, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, медицинская аптечка.

Учебно-производственные работы:

- Пользование рычагами и при запуске пускового двигателя.

- Пользование рычагами и при запуске основного двигателя.

- Пользование рычагами и педалями при пуске трактора с места и его остановки.

- Пользование рычагами и педалями при управлении трактором в процессе работы.

- Дополнительные рычаги.

- Пользование контрольными приборами в процессе работы трактора.

Место проведения: Гараж, учебный полигон.

Время проведения: 1час.

Ход  урока.

1. Организационная  часть:

Проверить  наличие учащихся, форму одежды.

2. Вводный  инструктаж:

Сообщить  тему и цель урока:

Тема урока № 2.1-1. Упражнения в приемах пользования органами управления трактора МТЗ-80Л, МТЗ-82.

Цель урока:

- Ознакомить учащихся с рычагами и педалями колесного трактора МТЗ-80Л, МТЗ-82.

- Правилами пользования рычагами и педалями и их назначением, контрольными приборами, их назначением и показаниями при работе трактора.

- Выработать первоначальные умения пользования рычагами трактора МТЗ-82 при запуске пускового двигателя шнуром, стартером, запуске основного двигателя.

- Научить правильной посадки учащегося в кабине трактора МТЗ-82.

- Способствовать развитию и умению организовывать свое рабочее время.

- Воспитать у учащихся бережное отношение к инструменту и материалам, аккуратности и внимательности в работе, бдительности в соблюдении требований безопасности труда

- Проверить знания учащихся по материалу, полученному на теоретических занятиях.

- Е.Т.О. трактора МТЗ-82 .

- Назначение рычагов для запуска пускового двигателя.

- Назначение рычагов для пуска основного двигателя.

- Назначение рычагов и педалей при пуске и остановки трактора.

- Назначение дополнительных рычагов.

- Назначение контрольных приборов и их показания при работе трактора.

- Опросить учащихся, где они находятся.

- Проверить знания учащихся по вопросам техники безопасности при запуске пускового и основного двигателей, при пуске трактора, при движении трактора и его остановке.

Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателей.

- Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение.

- Поставить рычаг тормоза в положение включено.

- Проверить крепление: маховика, магнето, провода высокого напряжения, запальной свечи.

- Пусковой шнур должен быть 1м. 10см.

- Нельзя наматывать шнур на руку.

- Нельзя стоять напротив вращающегося маховика.

- Нельзя ставить ногу под колесо.

- Нельзя стоять сзади заводящего.

- Нельзя доверять запуск посторонним лицам.

- При запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине трактора.

- Нельзя заводить перегретый двигатель.

- При запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора.

- При пуске трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал.

- Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находится один водитель.

- Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей.

- Сцепку выполнять только при остановке трактора.

- После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор.

- Нельзя находиться под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение.

- При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю.

- Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата.

- Скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.

- При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.

Объяснение и демонстрация нового материала.

- Рычаги для пуска пускового двигателя

  - Рукоятка краника топливного бака пускового двигателя.

  - Рукоятка  воздушной заслонки пускового двигателя.

  - Включатель стартера.

  - Кнопка магнето пускового двигателя.

- Рычаги для пуска основного двигателя.

  - Рычаг подачи топлива.

  - Рычаг шестерни автомата.

  - Рычаг муфты сцепления.

- Рычаги и педали для пуска и остановки трактора.

  - Педаль сцепления.

  - Педаль подачи топлива.

  - Педали левого и правого тормоза.

  - Рычаг коробки перемены передач.

  - Рычаг переключения понижающего редуктора.

  - Рычаг ручного тормоза.

- Дополнительное оборудование.

- Контрольные приборы.

- Демонстрация запуска пускового двигателя.

- Демонстрация запуска основного двигателя.

- Демонстрация пуска и остановки трактора.

- Демонстрация включения и выключения 1 передачи.

- Демонстрация посадки в тракторе и положения рук на рулевом колесе.

Закрепление нового материала.

- Какими рычагами пользуются при пуске пускового двигателя.

- В какой последовательности осуществляют пуск пускового двигателя.

- В какой последовательности осуществляют пуск основного двигателя.

- В какой последовательности останавливают пусковой двигатель.

- Какие меры техники безопасности следует соблюдать при пуске пускового и основного двигателей.

- Какие контрольные приборы установлены на щитке приборов и что контролирует каждый из них.

- Назначение муфты сцепления.

- В какой последовательности осуществляется пуск трактора с места.

- Как остановить трактор.

- Как произвести экстренную остановку трактора.

- Показать  посадку в тракторе и положение рук на рулевом колесе.

Сообщить типичные ошибки при выполнении задания и способы их устранения.

- Торопливость при выполнении запуска пускового и основного двигателей.

- Нарушение техники безопасности при запуске пускового и основного двигателей.

- Быстрое включение муфты сцепления.

Объяснить, как работать с инструкционными картами.

Объяснить критерий оценок работы.

| № | Ф.И.О. | Организация рабочего места | ТБ | Е.Т.О. | Запуск пускового и основного двигателей | Пользование рычагами и педалями при пуске и остановки трактора | Пользование рычагами и педалями при переключении передач | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Текущий инструктаж.

1. Организация рабочего места и начало работы.

2. Контроль и правильность рабочей позы, и положение рук на рулевом колесе.

3. Пользование рычагами  при запуске пускового и основного двигателей .

4. Пользование рычагами и педалями при пуске и остановки трактора .

5.Пользование рычагами и педалями при включении и выключении передач .

6.Пользование рычагами и педалями при экстренной остановки трактора .

7.Соблюдение правил техники безопасности на всем протяжении занятия .

8.Исправление не точностей при выполнении задания.

Заключительный инструктаж .

1- Объявить о достижении цели урока .

2- Выполнение нормы времени задания .

3- Организация рабочего места .

4- Соблюдения  правил ТБ .

5- Самостоятельный разбор ошибок .

6- Характерные ошибки на уроке .

7- Экономическое обоснование урока .

8- Объявление оценок по таблице критерия оценок .

9- Домашнее задание: Повторить ЕТО, ТБ при запуске, ТБ при вождении трактора, схему переключения коробки передач  трактора МТЗ-82.

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА № 1.

ТЕМА № 2.1: Вождение колесного трактора МТЗ-82 .

ТЕМА УРОКА № 2.1-1 Упражнения в приемах пользования органами управления трактора МТЗ-82.

Цель занятия: Выработать первоначальные умения в пользовании рычагами и педалями трактора МТЗ-82 ,при запуске пускового двигателя ПД-10У, при запуске основного двигателя Д-240 , дополнительными рычагами, контрольно-измерительными приборами, пуске и остановки трактора МТЗ-82.

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА:

Трактор МТЗ-82 , ГСМ, комплект инструмента, обтирочный материал.

| № | Последовательность выполнение заданий. | Технологические условия и указание к выполнению задания. | Оборудование, инструменты, материалы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольно-измерительные приборы. | Указатель температуры воды в системе охлаждения. Температура воды в системе охлаждения должна быть80-95С. Указатель давления масла в системе смазки. Нормальное давление масла 3-5 кг/см. Минимальное давление масла 1кг/см. Указатель уровня дизельного топлива в баке. Тахоспидометр указывает обороты коленчатого вала и моточасы. Индикатор степени засоренности воздухоочистителя дизеля. Указатель тока аккумуляторной батареи (амперметр) Контрольная лампа включения (массы) Контрольная лампа указателей поворотов Контрольная лампа дальнего света Переключатель поворотов Переключатель ближнего и дальнего света Кнопка звукового сигнала Блок плавких предохранителей | Панель приборов трактора МТЗ-82 |
| 2. | Рычаги для запуска пускового двигателя ПД-10У. | Рукоятка краника топливного бака пускового двигателя. Рукоятка воздушной заслонки пускового двигателя. Включатель стартера. Кнопка магнето пускового двигателя. | Панель приборов трактора МТЗ-82, Двигатель ПД-10У |
| 3. | Рычаги для запуска основного двигателя Д-240 | Рычаг подачи топлива. Рычаг шестерни автомата. Рычаг муфты сцепления | Панель приборов трактора МТЗ-82, Двигатель Д-240 |
| 4. | Рычаги и педали для пуска трактора с места и его остановки. | Педаль муфты сцепления Рычаг коробки перемены передач Рычаг переключения понижающего редуктора Рычаг управления подачей топлива Педаль управления подачей топлива Педали левого и правого тормозов Рычаг стояночного тормоза | Кабина трактора МТЗ-82 |
| 5. | Дополнительные рычаги. | Маховик шторки водяного радиатора Рукоятка блокировки дифференциала заднего моста Маховик ГСВ, рычаг ГСВ Рычаги управления навесной гидросистемы Рычаг ВОМ, рычаг блокировки навесного устройства, рукоятка силового (позиционного) регулятора, включатель массы, включатель задних фар | Кабина трактора МТЗ-82 |
| 6. | Ежесменное техническое обслуживание | Очистить трактор от пыли и грязи. Произвести наружный осмотр креплений и узлов. Проверить и при необходимость долить: Уровень диз. масла в картере двигателя. Наличия охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Наличия бензина в баке пускового двигателя. Наличия дизтоплива в баке для диз. топ. | Трактор МТЗ-82 , ГСМ, Обтирочный материал |
| 7. | Запустить пусковой двигатель Д-240У | Поставить рычаг К.П.П. в нейтральное положение. Поставить рычаг тормоза в положение включено. Проверить крепление маховика, магнето, провода высокого напряжения, запальной свечи. Включить рычаг шестерни автомата (до щелчка) Открыть кран подачи топлива для пускового двигателя Намотать пусковой шнур на маховик Произвести запуск ПД-10У. Положить пусковой шнур на место | Трактор МТЗ-82, Пусковой шнур |
| 8. | Запустить основной двигатель Д-240 | Прогреть пусковой двигатель Плавно перевести рычаг муфты сцепления редуктора (от себя) Перевести рычаг подачи дизельного топлива вправо Запустить основной двигатель Выключить рычаг муфты сцепления редуктора (на себя) Остановить пусковой двигатель Проверить давление масла по датчику Проверить работу двигателя на слух | Трактор МТЗ-82 |
| 9. | Пустить трактор МТЗ-82 | Снизить частоту вращения коленчатого вала дизеля Выжать педаль сцепления до отказа и удерживать ее в таком положении Включить передачу Выключить стояночный тормоз Увеличить подачу дизтоплива педалью и плавно отпустить педаль сцепления | Трактор МТЗ-82 |
| 10. | Остановить трактор МТЗ-82 | Выжать педаль сцепления до отказа Выключить передачу и поставить рычаг КПП в нейтральное положение Отпустить педаль сцепления Уменьшить подачу диз. топ. Включить стояночный тормоз | Трактор МТЗ-82 |

Техника безопасности при ремонте и организации рабочего места.

Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателей .

1.Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение .

2.Поставить рычаг тормоза в положение включено .

3.Проверить крепление: маховика, магнето, провода высокого напряжения, запальной свечи .

4.Пусковой шнур должен быть 1м. 10см.

5.Нельзя наматывать шнур на руку .

6.Нельзя стоять напротив  вращающегося маховика .

7.Нельзя ставить ногу под колесо .

8.Нельзя стоять сзади заводящего .

9.Нельзя доверять запуск посторонним лицам .

10.При запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине трактора .

11.Нельзя заводить перегретый двигатель .

12.При запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора .

1.При пуске трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал .

2.Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находится один водитель .

3.Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей.

4.Сцепку выполнять только при остановке трактора .

5.После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор .

6.Нельзя находится под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение .

7.При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю .

8.Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата .

9.Скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.

10.При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.

План  урока

Тема№2.1.Вождение колесного трактора

Тема урока № 2.1-2. Запуск пускового и основного двигателей трактора МТЗ-80Л, МТЗ-82. Вождение трактора МТЗ-82 по прямой и с поворотами на пониженных скоростях.

Цель урока:

- Закрепить умения  по подготовке трактора МТЗ-82 к работе. Выработать первоначальные умения при пуске пускового двигателя стартером и запуске основного двигателя Д-240 трактора МТЗ-82.

- Выработать навыки пользования рычагами и педалями трактора МТЗ-82

- Выработать первоначальные умения по вождению трактора МТЗ-82 по прямой с плавными и крутыми поворотами на пониженных передачах.

- Сформировать умения распределять время на отработки трудовых навыков, движений, действий и операций. Зрительно контролировать правильность и точность своих движений.

- Формировать у учащихся стремления к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства, стремление к самоконтролю.

- Научить учащихся преодолевать негативные последствия производственных ситуаций.

Материально техническое оснащения:

Трактор МТЗ-82, МТЗ-80Л, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, схема переключения передач трактора МТЗ-82,  6-10 вешек, медицинская аптечка.

Учебно-производственные  работы:

- Выполнение ЕТО

- Запуск пускового и основного двигателей трактора МТЗ-82

- Пуск и остановка трактора МТЗ-82

- Вождение трактора МТЗ-82 с переключением передач (с низшей на высшую и обратно), выполнение плавных и крутых поворотов, экстренная остановка трактора.

Место проведения: Гараж, учебный полигон.

Время проведения: 1час.

Ход  урока.

1.Организационная  часть:

Проверить  наличие учащихся, форму  одежды .

2.Вводный  инструктаж:

Сообщить  тему и цель урока:

Тема урока № 2.1-2. Запуск пускового и основного двигателей трактора МТЗ-80Л, МТЗ-82. Вождение трактора МТЗ-82 по прямой и с поворотами на пониженных скоростях

Цель урока:

- Закрепить умения  по подготовке трактора МТЗ-82 к работе. Выработать первоначальные умения при пуске пускового двигателя стартером и запуске основного двигателя Д-240 трактора МТЗ-82.

- Выработать навыки пользования рычагами и педалями трактора МТЗ-82

- Выработать первоначальные умения по вождению трактора МТЗ-82 по прямой с плавными и крутыми поворотами на пониженных передачах.

- Сформировать умения распределять время на отработки трудовых навыков, движений, действий и операций. Зрительно контролировать правильность и точность своих движений.

- Формировать у учащихся стремления к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства, стремление к самоконтролю.

- Научить учащихся преодолевать негативные последствия производственных ситуаций.

Проверить знания учащихся по материалу, полученному на теоретических занятиях  по предмету (тракторы)

1.Е.Т.О. трактора МТЗ-82 .

2.Т.Б. при запуске трактора

3.Т.Б.при вождении трактора

4.Назначение стартера

5.Назначение аккумулятора

6.Как проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее

7.Назначение рычагов для запуска пускового двигателя стартером

8.Назначение рычагов для пуска основного двигателя .

9.Назначение рычагов и педалей при пуске и остановки трактора .

10.Назначение дополнительных рычагов .

11.Назначение контрольных приборов и их показания при работе трактора .

12.Как осуществить пуск и остановку трактора .

13.Как осуществить экстренную остановку трактора

Объяснение и демонстрация нового материала.

Схема маршрута движения №1.

1.Рычаги для пуска пускового двигателя стартером

- Рукоятка краника топливного бака пускового двигателя.

- Рукоятка  воздушной заслонки пускового двигателя.

- Включатель стартера.

- Кнопка магнето пускового двигателя

2.Рычаги для пуска основного двигателя.

- Рычаг подачи топлива.

- Рычаг шестерни автомата  и муфты сцепления

3.Рычаги и педали для пуска и остановки трактора.

- Педаль сцепления.

- Педаль подачи топлива.

- Педали левого и правого тормоза.

- Рычаг коробки перемены передач.

- Рычаг переключения понижающего редуктора.

- Рычаг ручного тормоза .

4.Дополнительное оборудование .

5.Контрольные приборы .

6.Демонстрация посадки в тракторе и положения рук на рулевом колесе

7.Демонстрация запуска пускового двигателя стартером.

8.Демонстрация запуска основного двигателя .

9.Демонстрация пуска и остановки трактора .

10.Демонстрация включения и выключения 1;2;3 передачи.

- Демонстрация переключения передач при остановки трактора  с применением тормозов.

- Демонстрация переключения передач на ходу трактора (с низшей на высшую и на оборот)

- Демонстрация движения трактора по кривой с маневрированием скоростями.

Закрепление нового материала .

1. Как запустить трактор МТЗ-82 с помощью стартера

2. В какой последовательности осуществляется пуск трактора с места .

3. Как остановить трактор .

4. Как произвести экстренную остановку трактора .

5. Как переключить передачу при остановке трактора с применением тормозов

6. Как переключать передачи на ходу трактора (с низшей на высшую и на оборот)

7. Как переключать передачи при движении по кривой

Сообщить типичные ошибки при выполнении задания и способы их устранения .

1.Торопливость при выполнении запуска пускового двигателя стартера .

2.Нарушение техники безопасности при запуске пускового и основного двигателей .

3. Нарушение техники безопасности при вождении трактора

4.Чрезмерная напряженность при управлении трактором

5.Скрещивание рук на рулевом колесе при поворотах

6.Несвоевременное включение указателей поворотов.

Объяснить, как работать с инструкционными картами.

Объяснить критерий оценок работы.

| № | Ф.И.О. | Организация рабочего места | ТБ при запуске и вождении трактора | Е.Т.О. | Запуск трактора МТЗ-82 стартером | Пуск и остановка трактора МТЗ-82 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Текущий инструктаж .

1. Организация рабочего места и начало работы.

2. Контроль и правильность рабочей позы, и положение рук на рулевом колесе

3. Пользование рычагами  при запуске пускового и основного двигателей стартером .

4. Пользование рычагами и педалями при пуске и остановки трактора .

5.Пользование рычагами и педалями при остановке трактора с применением тормозов .

6.Пользование рычагами и педалями на ходу трактора (с низшей на высшую и на оборот)

7.Пользование рычагами и педалями при движении трактора по кривой

8.Соблюдение правил техники безопасности на всем протяжении занятия .

9.Исправление не точностей при выполнении задания.

Заключительный инструктаж .

1- Объявить о достижении цели урока .

2- Выполнение нормы времени задания .

3- Организация рабочего места .

4- Соблюдения  правил ТБ .

5- Самостоятельный разбор ошибок .

6- Характерные ошибки на уроке .

7- Объявление оценок по таблице критерия оценок .

8- Домашнее задание: Повторить ЕТО, ТБ при запуске, ТБ при вождении трактора. Схему переключения коробки передач трактора МТЗ-82.

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА № 2

ТЕМА № 2.1: Вождение колесного трактора МТЗ-82 .

ТЕМА УРОКА № 2.1-2 . Запуск пускового и основного двигателей трактора МТЗ-82. Вождение трактора МТЗ-82 по прямой и с поворотами на пониженных скоростях.

Цель занятия:

- Закрепить умения  по подготовке трактора МТЗ-82 к работе. Выработать первоначальные умения при пуске пускового двигателя стартером и запуске основного двигателя Д-240 трактора МТЗ-82.

- Выработать навыки пользования рычагами и педалями

- трактора МТЗ-82

- Выработать первоначальные умения по вождению трактора МТЗ-82 по прямой с плавными и крутыми поворотами на пониженных передачах.

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА:

Трактор МТЗ-82, МТЗ-80Л, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, схема переключения передач трактора МТЗ-82,  6-10 вешек, медицинская аптечка.

Схема маршрута движения №1.

| № | Последовательность выполнение заданий. | Технологические условия и указание к выполнению задания. | Оборудование, инструменты, материалы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежесменное техническое обслуживание трактораМТЗ-82 | Очистить трактор от пыли и грязи. Произвести наружный осмотр креплений и узлов. Проверить и при необходимость долить: Уровень диз. масла в картере двигателя. Наличия охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Наличия бензина в баке пускового двигателя. Наличия дизтоплива в баке для диз. топ. | Трактор МТЗ-82 , ГСМ, Обтирочный материал |
| 2. | Рычаги для запуска пускового двигателя ПД-10У. стартером | Рукоятка краника топливного бака пускового двигателя. Рукоятка воздушной заслонки пускового двигателя. Включатель стартера. Кнопка магнето пускового двигателя | Панель приборов трактора МТЗ-82, Двигатель ПД-10У |
| 3. | Рычаги для запуска основного двигателя Д-240 | Рычаг подачи топлива. Рычаг шестерни автомата. Рычаг муфты сцепления | Панель приборов трактора МТЗ-82, Двигатель Д-240 |
| 4. | Рычаги и педали для пуска трактора с места и его остановки. | Педаль муфты сцепления Рычаг коробки перемены передач Рычаг переключения понижающего редуктора Рычаг управления подачей топлива Педаль управления подачей топлива Педали левого и правого тормозов Рычаг стояночного тормоза | Кабина трактора МТЗ-82 |
| 5. | Дополнительные рычаги. | Маховик шторки водяного радиатора Рукоятка блокировки дифференциала заднего моста Маховик ГСВ, рычаг ГСВ Рычаги управления навесной гидросистемы Рычаг ВОМ, рычаг блокировки навесного устройства, рукоятка силового (позиционного) регулятора, включатель массы, включатель задних фар | Кабина трактора МТЗ-82 |
| 6. | Запустить пусковой двигатель Д-240У стартером | Проверить крепление магнето, провода высокого напряжения, запальной свечи. Поставить рычаг К.П.П. в нейтральное положение. Поставить рычаг тормоза в положение включено. Включить рычаг шестерни автомата (на себя, до щелчка) Открыть кран подачи топлива для пускового двигателя Прикрыть воздушную заслонку Произвести запуск ПД-10У. стартером | Трактор МТЗ-82 |
| 8. | Запустить основной двигатель Д-240 | Прогреть пусковой двигатель Плавно перевести рычаг муфты сцепления редуктора (от себя) Перевести рычаг подачи дизельного топлива в право Запустить основной двигатель Выключить рычаг муфты сцепления редуктора (на себя) Остановить пусковой двигатель Проверить давление масла по датчику Проверить работу двигателя на слух | Трактор МТЗ-82 |
| 8. | Пустить трактор МТЗ-82 | Снизить частоту вращения коленчатого вала дизеля Выжать педаль сцепления до отказа и удерживать ее в таком положении Включить передачу Увеличить подачу дизтоплива педалью и плавно отпустить педаль сцепления | Трактор МТЗ-82 |
| 9. | Остановить трактор МТЗ-82 | Выжать педаль сцепления до отказа Выключить передачу и поставить рычаг КПП в нейтральное положение Отпустить педаль сцепления Уменьшить подачу диз. топ. Включить стояночный тормоз | Трактор МТЗ-82 |
| 10. | Переключить передачу при остановке трактора с применением тормозов |  |  |
| 11. | Переключать передачи на ходу трактора (с низшей на высшую и на оборот) | Разогнать трактор на одной передачи Нажать на педаль муфты сцепления Отпустив при этом педаль ножного управления топливом И правой рукой без задержки в нейтральном положении быстро переключить на повышенную передачу После этого нажать на педаль подачи топлива и плавно, но быстро отпустить педаль муфты сцепления Для перехода с высшей передачи на низшую: выключить муфту сцепления и снизить обороты коленчатого вала двигателя, рычаг коробки передач вывести в нейтральное положение, включить муфту сцепления, нажать на педаль подачи топлива, выключить муфту сцепления, из нейтрального положения рычаг КПП перевести на низшую передачу, установить требуемые обороты двигателя и отпустить педаль муфты сцепления |  |
| 12. | Выполнить движения трактора по кривой с маневрированием скоростями. |  |  |

Техника безопасности при ремонте и организации рабочего места.

Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателей .

1.Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение .

2.Поставить рычаг тормоза в положение включено .

3.Проверить крепление: маховика, магнето, провода высокого напряжения, запальной свечи .

4.Пусковой шнур должен быть 1м. 10см.

5.Нельзя наматывать шнур на руку .

6.Нельзя стоять напротив  вращающегося маховика .

7.Нельзя ставить ногу под колесо .

8.Нельзя стоять сзади заводящего .

9.Нельзя доверять запуск посторонним лицам .

10.При запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине трактора .

11.Нельзя заводить перегретый двигатель .

12.При запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора .

1.При пуске трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал .

2.Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находится один водитель .

3.Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей

4.Сцепку выполнять только при остановке трактора .

5.После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор .

6.Нельзя находится под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение .

7.При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю .

8.Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата .

9.Скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.

10.При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.

План  урока

Тема№2.1.Вождение колесного трактора

Тема урока № 2.1-3. Вождение колесного трактора МТЗ-82 задним ходом, подъезд к прицепному или навесному орудию, проезд через ворота передним и задним ходом.

Цель урока:

- Закрепить умения  по подготовке трактора МТЗ-82 к работе, пуску пускового и основного двигателей, пуску трактора МТЗ-82 с места, переключению передач, вождении трактора на пониженных передачах с выполнением плавных и крутых поворотов.

- Приобрести первоначальные навыки  по вождению трактора МТЗ-82 задним ходом, подъезд к прицепному или навесному орудию, проезд через ворота передним и задним ходом.

- Обучить учащихся трудовым приемам движениям.

- Сформировать умения распределять время на отработки трудовых навыков, движений, действий и операций. Зрительно контролировать правильность и точность своих движений.

- Формировать у учащихся стремления к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства, стремление к самоконтролю.

- Научить учащихся преодолевать негативные последствия производственных ситуаций.

Материально техническое оснащения:

Трактор МТЗ-82, МТЗ-80Л, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, схема переключения передач трактора МТЗ-82,  6-10 вешек, прицепная с/х машина, навесная с/х машина, ворота, медицинская аптечка.

Учебно-производственные работы:

1.Выполнение ЕТО

2.Пуск пускового и основного двигателей трактора МТЗ-82

3.Пуск и остановка трактора МТЗ-82

4.Вождение трактора МТЗ-82 задним ходом по прямой и с поворотами.

5.Подъезд трактора к прицепному орудию

6. Подъезд трактора к навесному орудию.

7.Проезд через ворота передним и задним ходом.

Место проведения: Гараж, учебный полигон.

Время проведения: 1час.

Ход  урока.

1.Организационная  часть:

Проверить  наличие учащихся, форму  одежды .

2.Вводный  инструктаж:

Сообщить  тему и цель урока: Тема урока № 2.1-3. Вождение колесного трактора МТЗ-82 задним ходом, подъезд к прицепному или навесному орудию, проезд через ворота передним и задним ходом.

Цель урока: Закрепить умения  по подготовке трактора МТЗ-82 к работе, пуску пускового и основного двигателей, пуску трактора МТЗ-82 с места, переключению передач, вождении трактора на пониженных передачах с выполнением плавных и крутых поворотов.

Приобрести первоначальные навыки  по вождению трактора МТЗ-82 задним ходом, подъезд к прицепному или навесному орудию, проезд через ворота передним и задним ходом.

Обучить учащихся трудовым приемам движениям.

Сформировать умения распределять время на отработки трудовых навыков, движений, действий и операций. Зрительно контролировать правильность и точность своих движений.

Формировать у учащихся стремления к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства, стремление к самоконтролю.

Научить учащихся преодолевать негативные последствия производственных ситуаций.

Проверить знания учащихся по материалу полученному на теоретических занятиях  по предмету (тракторы)

1.Е.Т.О. трактора МТЗ-82 .

2.Т.Б. при запуске трактора

3.Т.Б.при вождении трактора

4.Как осуществить пуск и остановку трактора .

5.Как осуществить экстренную остановку трактора

6.Как осуществить плавный  и крутой поворот трактора

7.Назначение гидрофицированного прицепного крюка.

8.Назначение навесного устройства

9.Показать правильное расположение рук на рулевом колесе.

Схема маршрута  движения №2

Объяснение и демонстрация нового материала.

1.Выполнить операции Е.Т.О. трактора.

2.Запустить пусковой и основной двигатель трактора МТЗ-82.

3.Движение задним ходом опасно, потому, что видимость затруднена, изменяется положение водителя относительно рычагов и педалей трактора. Перед началом движения убедившись, что не только возле трактора, но и на пути движения нет людей и помех. Нажать педаль сцепления , включить передачу заднего хода , дать предупредительный сигнал и оглянувшись через левое плечо плавно отпустить педаль сцепления, одновременно увеличивая подачу топлива в двигателе .Движение трактора

надо начинать только после того когда водитель убедится что на пути движения трактора нет людей и помех.

4.Подъезд к прицепному с/х орудию: Убедившись в отсутствии людей и помех на пути трактора и с/х орудия. Вывести трактор на одну линию с прицепом,   уменьшить подачу топлива и начать подъезд трактора к прицепу , при этом корректировать прицеп и серьгу трактора на одной линии. Не доехав до прицепа 2-3метра нужно остановить трактор, выключить передачу, включить стояночный тормоз и выйти из кабины трактора  и убедится в правильности подъезда трактора к прицепу. В случае отклонения  надо исправить  направление трактора. Подъезжать к прицепу необходимо на минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя , не снимая ног с педалей муфты сцепления и тормоза. Подъехав к прицепному с/х орудию остановить трактор, включить стояночный тормоз, выключить передачу,  выйти из кабины трактора и соединить прицеп и серьгу трактора стопорным пальцем.

Подъезд к прицепному с/х орудию необходимо из различных положений (слева и справа), соблюдая те же правила, что при подъезде по прямой .

5. Подъезд к навесному с/х орудию - сложнее, так как при этом требуется совпадение дух точек. Совпадение возможно только в том случае, когда оси с/х орудия и трактора совпадают.

6.Проезд через ворота передним и задним ходом: для лучшего овладевания  приемом проезда ворот, нельзя трактор проводить через ворота на прямую. Трактор следует периодически останавливать, чтобы оценить обстановку и выправить направление движения (сравнив размеры ворот с размерами трактора) при движении задним ходом нельзя забывать что передние колеса  при поворотах смещаются в сторону, противоположную повороту.

При движении трактора с поворотом (с лева или справа) за 3-4метра до ворот  вывести трактор на осевую линию вороти из этого положения продолжить движение, при этом ориентироваться по правой стороне ворот, так как  наблюдать за прохождением правой стороны легче.

7.Демонстрация движения трактора задним ходом по прямой и с поворотами.

8.Демонстрация подъезда к прицепному и навесному с/х орудию.

9.Демонстрация проезда через ворота передним и задним ходом.

Закрепление нового материала.

1.Как произвести экстренную остановку трактора.

2.Показать посадку в тракторе и расположение рук при движении трактора задним ходом.

3. Как осуществить подъезд к прицепному с/х орудию с левой стороны.

4. Как осуществить подъезд к навесному с/х орудию с правой стороны.

5.Как осуществить проезд трактора через ворота (слева и справа) задним ходом.

Сообщить типичные ошибки при выполнении задания и способы их устранения.

1. Нарушение техники безопасности при вождении трактора задним ходом.

2.Чрезмерная напряженность при управлении трактором

3.Скрещивание рук на рулевом колесе при поворотах

4.Наезд на колышки  и вешки

5.Несоответствие сносности между дышлом и серьгой трактора.

6.После остановки трактора не включен стояночный тормоз.

Объяснить, как работать с инструкционными картами.

Объяснить критерий оценок работы.

| № | Ф.И.О. | Организация рабочего места | ТБ при запуске и вождении трактора | Е.Т.О. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Текущий инструктаж.

1. Организация рабочего места и начало работы.

2. Контроль и правильность рабочей позы, и положение рук на рулевом колесе

3.Пользование рычагами и педалями при движении трактора задним ходом

4. Пользование рычагами и педалями при подъезде к прицепному и навесному с/х орудию.

5.Контроль проезда ворот передним и задним ходом .

6.Соблюдение правил техники безопасности на всем протяжении занятия .

7.Исправление не точностей при выполнении задания.

Заключительный инструктаж .

1- Объявить о достижении цели урока .

2- Выполнение нормы времени задания .

3- Организация рабочего места .

4- Соблюдения  правил ТБ .

5- Самостоятельный разбор ошибок .

6- Характерные ошибки на уроке .

7- Объявление оценок по таблице критерия оценок .

8- Домашнее задание. Повторить: ЕТО, ТБ при запуске, ТБ при вождении трактора. Схему переключения коробки передач  трактора МТЗ-82. Вождение трактора по провешенной и маркерной линиям.

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА № 3

ТЕМА № 2.1: Вождение колесного трактора МТЗ-82 .

ТЕМА УРОКА № 2.1-3 Вождение колесного трактора МТЗ-82 задним ходом, подъезд к прицепному или навесному орудию, проезд через ворота передним и задним ходом.

Цель занятия: Закрепить умения  по подготовке трактора МТЗ-82 к работе, пуску пускового и основного двигателей, пуску трактора МТЗ-82 с места, переключению передач, вождении трактора на пониженных передачах с выполнением плавных и крутых поворотов.

Приобрести первоначальные навыки  по вождению трактора МТЗ-82 задним ходом, подъезд к прицепному или навесному орудию, проезд через ворота передним и задним ходом.

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА:

Трактор МТЗ-82, МТЗ-80Л, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, схема переключения передач трактора МТЗ-82, 6-10 вешек, прицепная с/х машина, навесная с/х машина, ворота, медицинская аптечка.

Схема маршрута №2

| № | Последовательность выполнение заданий. | Технологические условия и указание к выполнению задания. | Оборудование, инструменты, материалы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежесменное техническое обслуживание трактораМТЗ-82 |  | Трактор МТЗ-82 , ГСМ, Обтирочный материал |
| 2. | Запустить пусковой двигатель Д-240У и основной двигатель Д-240 трактора МТЗ-82 |  | Трактор МТЗ-82, Пусковой шнур |
| 3. | Переключать передачи на ходу трактора (с низшей на высшую и на оборот) | Разогнать трактор на одной передачи Нажать на педаль муфты сцепления Отпустив при этом педаль ножного управления топливом И правой рукой без задержки в нейтральном положении быстро переключить на повышенную передачу После этого нажать на педаль подачи топлива и плавно, но быстро отпустить педаль муфты сцепления Для перехода с высшей передачи на низшую: выключить муфту сцепления и снизить обороты коленчатого вала двигателя, рычаг коробки передач вывести в нейтральное положение, включить муфту сцепления, нажать на педаль подачи топлива, выключить муфту сцепления, из нейтрального положения рычаг КПП перевести на низшую передачу, установить требуемые обороты двигателя и отпустить педаль муфты сцепления |  |
| 4. | Движение трактора задним ходом по прямой и с поворотами | Дать предупредительный сигнал. Нажать педаль сцепления, включить передачу заднего хода, дать предупредительный сигнал и оглянувшись через левое плечо плавно отпустить педаль сцепления, одновременно увеличивая подачу топлива в двигателе. Движение трактора надо начинать только после того когда водитель убедится что на пути движения трактора нет людей и помех. |  |
| 5. | Подъезд к прицепному с\х орудию | Убедиться в отсутствии людей и помех на пути трактора и с/х орудия. Вывести трактор на одну линию с прицепом, уменьшить подачу топлива и начать подъезд трактора к прицепу, при этом корректировать прицеп и серьгу трактора на одной линии. Не доехав до прицепа 2-3метра нужно остановить трактор, выключить передачу, включить стояночный тормоз и выйти из кабины трактора и убедится в правильности подъезда трактора к прицепу. В случае отклонения надо исправить направление трактора. Подъезжать к прицепу необходимо на минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя , не снимая ног с педалей муфты сцепления и тормоза. Подъехав к прицепному с/х орудию остановить трактор, включить стояночный тормоз, выключить передачу, выйти из кабины трактора и соединить прицеп и серьгу трактора стопорным пальцем. Подъезд к прицепному с/х орудию необходимо выполнить из различных положений (слева и справа), соблюдая те же правила, что при подъезде по прямой |  |
| 6. | Подъезд к навесному с/х орудию | Подъезд к навесному с/х орудию - сложнее, так как при этом требуется совпадение дух точек. Совпадение возможно только в том случае, когда оси с/х орудия и трактора совпадают |  |
| 7. | Проезд через ворота передним и задним ходом | Периодически нужно останавливать трактор, чтобы оценить обстановку и выправить направление движения (сравнив размеры ворот с размерами трактора) при движении задним ходом. Нельзя забывать, что передние колеса при поворотах смещаются в сторону, противоположную повороту. При движении трактора с поворотом (с лева или с права) за 3-4метра до ворот вывести трактор на осевую линию ворот и из этого положения продолжить движение, при этом ориентироваться по правой стороне ворот |  |

Техника безопасности при ремонте и организации рабочего места.

Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателей .

1.Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение.

2.Поставить рычаг тормоза в положение включено .

3.Проверить крепление: маховика, магнето, провода высокого напряжения, запальной свечи .

4.Пусковой шнур должен быть 1м. 10см.

5.Нельзя наматывать шнур на руку .

6.Нельзя стоять напротив  вращающегося маховика .

7.Нельзя ставить ногу под колесо .

8.Нельзя стоять сзади заводящего .

9.Нельзя доверять запуск посторонним лицам .

10.При запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине трактора .

11.Нельзя заводить перегретый двигатель .

12.При запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора .

1.При пуске трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал .

2.Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находится один водитель .

3.Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей

4.Сцепку выполнять только при остановке трактора .

5.После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор .

6.Нельзя находится под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение .

7.При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю .

8.Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата .

9.Скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.

10.При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.

План  урока

Тема№2.1.Вождение колесного трактора

Тема урока № 2.1-4. Вождение колесного трактора МТЗ-82  по провешенной и маркерной линиям.

Цель урока:

- Закрепить умения  по подготовке трактора МТЗ-82 к работе, пуску пускового и основного двигателей, пользованию рычагами и педалями при движении трактора передним и задним ходом, выработать умения по вождению трактора МТЗ-82  по провешенной и маркерной линиям.

- Обучить учащихся трудовым приемам движениям.

- Сформировать умения распределять время на отработки трудовых навыков, движений, действий и операций. Зрительно контролировать правильность и точность своих движений.

- Формировать у учащихся стремления к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства, стремление к самоконтролю.

- Научить учащихся преодолевать негативные последствия стрессовых производственных ситуаций.

Материально техническое оснащения:

Трактор МТЗ-82, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, схема переключения передач трактора МТЗ-82, вешки, визир, маркер , 2метра троса, медицинская аптечка.

Учебно-производственные работы:

1.Выполнение ЕТО

2.Пуск пускового и основного двигателей трактора МТЗ-82

3.Пуск и остановка трактора МТЗ-82

4.Вождение трактора МТЗ-82 по провешенной линии.

5.Вождение трактора МТЗ-82 по маркерной линии.

Место проведения: Гараж, учебный полигон.

Время проведения: 1час.

Ход  урока.

1.Организационная  часть:

Проверить  наличие учащихся, форму  одежды .

2.Вводный  инструктаж:

Сообщить  тему и цель урока:

Тема урока № 2.1-4. Вождение колесного трактора МТЗ-82  по провешенной и маркерной линиям

Цель урока: Закрепить умения  по подготовке трактора МТЗ-82 к работе, пуску пускового и основного двигателей, пользованию рычагами и педалями при движении трактора передним и задним ходом, выработать умения по вождению трактора МТЗ-82  по провешенной и маркерной линиям.

Обучить учащихся трудовым приемам движениям.

Сформировать умения распределять время на отработки трудовых навыков, движений, действий и операций. Зрительно контролировать правильность и точность своих движений.

Формировать у учащихся стремления к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства, стремление к самоконтролю.

Научить учащихся преодолевать негативные последствия стрессовых производственных ситуаций.

Проверить знания учащихся по материалу, полученному на теоретических занятиях.

1.Е.Т.О. трактора МТЗ-82 .

2.Т.Б. при запуске трактора

3.Т.Б.при вождении трактора

4.Как осуществить пуск и остановку трактора .

5.Как осуществить экстренную остановку трактора

6.Назначение визира.

7.Назначение маркера

8. Показать посадку в тракторе и расположение рук при движении трактора передним и  задним ходом.

9. Как переключать передачи на ходу трактора (с низшей на высшую и на оборот)

Схема маршрута движения  №3

Объяснение и демонстрация нового материала.

1.Вождение по провешенной линии: Одно из условий высококачественного выполнения тракторных работ - прямолинейность  движения агрегата. Чем прямолинейней он движется, тем выше качество работ и больше производительность. При работе на поле с ровным рельефом  первый проход  можно проложить с достаточной точностью, направляя движение с помощью одной вешки  и визирного приспособления, установленного на тракторе.

При неровном рельефе поля нужно предварительно  провешивать все поле с помощью нескольких вешек, установленных в пределах видимости одна от другой.

Визирное приспособление состоит из металлического прута толщиной 5-7мм, закрепленного в передней части трактора, и двух полосок изоляционной ленты, наклеенных на лобовое стекло кабины  с промежутком в 10мм. Металлический прут  и промежуток между полосами ленты  должны совпадать с продольной осью трактора или отстоять от нее на одинаковом расстоянии. Трактор нужно вести так, чтобы вешка, стальной пруд и промежуток  между полосками во время движения находились  на одной прямой линии. При вождении по провешенной линии учащийся должен сидеть прямо  и видеть визир и все вешки  как одно целое, нельзя смотреть по сторонам и оглядываться. Чтобы не было больших отклонений  при вождении, рулевое колесо нужно поворачивать осторожно, не допускать резких поворотов под большим углом, так как это вызовет изменение направления трактора. Рулевое колесо  надо держать  двумя руками, причем  левая рука удерживает руль  посередине, а правая  несколько ниже, пальцы рук  держат рулевое колесо  в обхват – четыре снизу, а большой сверху. При таком расположении рук  без труда можно восстановить  первоначальное направление движения. Нельзя водить трактор с захватом рулевого колеса  сверху или снизу.  При последующих проходах  трактор следует вести  точно по первой борозде.

2. Вождение по маркерной линии: Для прямолинейного движения посевного агрегата  и сохранении одинаковой  ширины  стыковых междурядий  на раме сеялки  или сцепке (с правой и левой стороны) устанавливают маркеры. Маркер выполненный в виде  сферического диска , делает в почве бороздку  со стороны незасеянного поля . Тракторист  при следующем  заходе  направляет  правое переднее колесо по бороздке , проложенной маркером .Перед  поворотом агрегата маркер необходимо поднимать , чтобы избежать поломки маркера .По маркерной линии трактор ведут правым передним колесом.

3.Выполнить операции Е.Т.О. трактора

4.Запустить пусковой и основной двигатель трактора МТЗ-82.

5.Демонстрация движения трактора по провешенной линии.

8.Демонстрация движения трактора по маркерной линии

Закрепление нового материала .

1.Как установить визир на трактор?

2.Показать посадку в тракторе и расположение рук при движении трактора  по маркерной линии.

3. Как осуществить движение трактора по провешенной линии.

4. Как осуществить  движение трактора по маркерной линии.

.Сообщить типичные ошибки при выполнении задания и способы их устранения.

Нарушение техники безопасности при вождении трактора по провешенной и маркерной линиям.

- Чрезмерная напряженность при управлении трактором

- Нарушение положения водителя при движении по провешенной линии.

- Несоответствие установки трактора по визиру.

- Нарушение положения рук  при движении трактора по провешенной линии.

Объяснить, как работать с инструкционными картами.

Объяснить критерий оценок работы.

| № | Ф.И.О. | Организация рабочего места | ТБ при запуске и вождении трактора | Е.Т.О. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Текущий инструктаж .

1. Организация рабочего места и начало работы.

2. Контроль и правильность рабочей позы, и положение рук на рулевом колесе при вождении трактора по провешенной линии..

3.Контроль пользования рычагами и педалями при движении трактора по провешенной линии.

4. Контроль пользования рычагами и педалями при движении трактора по маркерной линии.

8.Соблюдение правил техники безопасности на всем протяжении занятия .

9.Исправление не точностей при выполнении задания.

Заключительный инструктаж .

1- Объявить о достижении цели урока .

2- Выполнение нормы времени задания .

3- Организация рабочего места .

4- Соблюдения  правил ТБ .

5- Самостоятельный разбор ошибок .

6- Характерные ошибки на уроке .

7- Объявление оценок по таблице критерия оценок .

8- Домашнее задание: повторить: ЕТО, ТБ при запуске, ТБ при вождении трактора. Схему переключения коробки передач  трактора МТЗ-82. Вождение трактора МТЗ-82 на повышенных скоростях и в трудных дорожных условиях.

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА №4

ТЕМА № 2.1: Вождение колесного трактора МТЗ-82 .

ТЕМА УРОКА № 2.1-4 Вождение колесного трактора МТЗ-82  по провешенной и маркерной линиям.

Цель занятия: Закрепить умения  по подготовке трактора МТЗ-82 к работе, пуску пускового и основного двигателей, пользованию рычагами и педалями при движении трактора передним и задним ходом, выработать умения по вождению трактора МТЗ-82  по провешенной и маркерной линиям.

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА:

Трактор МТЗ-82, МТЗ-80Л, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, схема переключения передач трактора МТЗ-82,  6-10 вешек, визир, маркер , 2метра троса, медицинская аптечка.

Схема маршрута движения  №3

| № | Последовательность выполнение заданий. | Технологические условия и указание к выполнению задания. | Оборудование, инструменты, материалы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежесменное техническое обслуживание трактораМТЗ-82 |  | Трактор МТЗ-82 , ГСМ, Обтирочный материал |
| 2. | Запустить пусковой двигатель Д-240У и основной двигатель Д-240, трактора МТЗ-82 |  | Трактор МТЗ-82, Пусковой шнур |
| 3. | Переключить передачи на ходу трактора (с низшей на высшую и на оборот) | Разогнать трактор на одной передачи Нажать на педаль муфты сцепления Отпустив при этом педаль ножного управления топливом И правой рукой без задержки в нейтральном положении быстро переключить на повышенную передачу После этого нажать на педаль подачи топлива и плавно, но быстро отпустить педаль муфты сцепления Для перехода с высшей передачи на низшую: выключить муфту сцепления и снизить обороты коленчатого вала двигателя, рычаг коробки передач вывести в нейтральное положение, включить муфту сцепления, нажать на педаль подачи топлива, выключить муфту сцепления, из нейтрального положения рычаг КПП перевести на низшую передачу, установить требуемые обороты двигателя и отпустить педаль муфты сцепления |  |
| 4. | Установить визир | Визирное приспособление состоит из металлического прута толщиной 5-7мм, закрепленного в передней части трактора, и двух полосок изоляционной ленты, наклеенных на лобовое стекло кабины с промежутком в 10мм. Металлический прут и промежуток между полосами ленты должны совпадать с продольной осью трактора или отстоять от нее на одинаковом расстоянии . |  |
| 5. | Вождение трактора МТЗ-82 по провешенной линии. | Трактор нужно вести так, чтобы вешка, стальной пруд и промежуток между полосками во время движения находились на одной прямой линии При вождении трактора по провешенной линии водитель должен сидеть прямо и видеть визир и все вешки как одно целое. Нельзя смотреть по сторонам и оглядываться Рулевое колесо нужно поворачивать осторожно, не допускать резких поворотов под большим углом, так как это вызовет изменение направления трактора. Рулевое колесо надо держать двумя руками, причем левая рука удерживает руль посередине, а правая несколько ниже, пальцы рук держат рулевое колесо в обхват – четыре снизу, а большой сверху. При таком расположении рук без труда можно восстановить первоначальное направление движения . Нельзя водить трактор с захватом рулевого колеса сверху или снизу. |  |
| 6. | Установить маркер | Для прямолинейного движения посевного агрегата и сохранении одинаковой ширины стыковых междурядий на раме сеялки или сцепке (с правой и левой стороны) устанавливают маркеры. Маркер выполнен в виде сферического диска, делает в почве бороздку со стороны незасеянного поля . |  |
| 7. | Вождение трактора МТЗ-82 по маркерной линии. | Тракторист при следующем заходе направляет правое переднее колесо по бороздке, проложенной маркером. Перед поворотом агрегата маркер необходимо поднимать, чтобы избежать поломки маркера |  |

Техника безопасности при ремонте и организации рабочего места.

Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателей .

1.Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение .

2.Поставить рычаг тормоза в положение включено .

3.Проверить крепление: маховика, магнето, провода высокого напряжения, запальной свечи .

4.Пусковой шнур должен быть 1м. 10см.

5.Нельзя наматывать шнур на руку .

6.Нельзя стоять напротив  вращающегося маховика .

7.Нельзя ставить ногу под колесо .

8.Нельзя стоять сзади заводящего .

9.Нельзя доверять запуск посторонним лицам .

10.При запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине трактора .

11.Нельзя заводить перегретый двигатель .

12.При запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора .

1.При пуске трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал .

2.Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находится один водитель .

3.Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей

4.Сцепку выполнять только при остановке трактора .

5.После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор .

6.Нельзя находится под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение .

7.При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю .

8.Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата .

9.Скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.

10.При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.

План  урока

Тема№2.1.Вождение колесного трактора

Тема урока № 2.1-5. Вождение колесного трактора МТЗ-82  на повышенных скоростях  и в трудных дорожных условиях.

Цель урока:

- Совершенствовать ранее приобретенные умения по подготовке трактора МТЗ-82 к работе и его пуску, по вождению трактора МТЗ-82 передним и задним ходом.

- Выработать первоначальные умения  при вождении трактора МТЗ-82 в трудных дорожных условиях и на повышенных скоростях.

- Углубить знания по Т.Б. при запуске и вождении трактора МТЗ-82

- Научить учащихся распределять время для упражнений и отработки трудовых навыков, движений, зрительно контролировать  правильность и точность своих движений.

- Формировать у учащихся стремления к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства, стремление к самоконтролю.

- Научить учащихся преодолевать негативные последствия стрессовых производственных ситуаций.

Материально техническое оснащения:

Трактор МТЗ-82, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, схема переключения передач трактора МТЗ-82, медицинская аптечка, лопата, деревянные колодки.

Учебно-производственные  работы:

1.Выполнение ЕТО

2.Пуск пускового и основного двигателей трактора МТЗ-82

3.Вождение трактора МТЗ-82 на подъемах и спусках.

4.Вождение трактора МТЗ-82 по мосту, через рвы.

5.Вождение трактора МТЗ-82 по песку и скользкой дороге.

6. Вождение трактора МТЗ-82 на повышенных скоростях по дорогам в соответствии с правилами дорожного движения.

Место проведения: Гараж, учебный полигон.

Время проведения: 1час.

Ход  урока.

1.Организационная  часть:

Проверить  наличие учащихся, форму  одежды.

2.Вводный  инструктаж:

Сообщить  тему и цель урока:

Тема урока № 2.1-5. . Вождение колесного трактора МТЗ-82  на повышенных скоростях  и в трудных дорожных условиях.

Цель урока: Совершенствовать ранее приобретенные умения по подготовке трактора МТЗ-82 к работе и его пуску, по вождению трактора МТЗ-82 передним и задним ходом.

Выработать первоначальные умения  при вождении трактора МТЗ-82 в трудных дорожных условиях и на повышенных скоростях.

Углубить знания по Т.Б. при запуске и вождении трактора МТЗ-82

Научить учащихся распределять время для упражнений и отработки трудовых навыков, движений, зрительно контролировать  правильность и точность своих движений.

Формировать у учащихся стремления к постоянному развитию профессиональных способностей и мастерства, стремление к самоконтролю.

Научить учащихся преодолевать негативные последствия стрессовых производственных ситуаций.

Проверить знания учащихся по материалу, полученному на теоретических занятиях .

1.Е.Т.О. трактора МТЗ-82 .

2.Т.Б. при запуске трактора

3.Т.Б.при вождении трактора

4.С какой скоростью движения трактора необходимо выполнять повороты.

5.Как осуществить экстренную остановку трактора

6Почему  при работе на больших скоростях не допускается раздельное воздействие на тормоза (левого и правого колес).

7.На какой передачи нужно осуществлять спуск или подъем трактора с горы.

8.Как определить исправность тормозов.

9. Как определить исправность рулевого управления.

10.Как проверить систему сигнализации и освещения трактора перед выездом.

Схема маршрута движения  №4

Объяснение и демонстрация нового материала.

1. Вождение трактора на подъемах и спусках: подъем, и спуск должен осуществляться  на пониженных передачах (1,2 в зависимости от уклона). Включать пониженную передачу нужно заблаговременно. При спуске с горы  подачу топлива уменьшают, при подъеме – увеличивают. Остановка на спуске и подъеме запрещена (остановиться можно только в исключительных случаях). Для остановке на подъеме и спуске одновременно нажимают на педали муфты сцепления и тормоза, включают стояночный тормоз и выключают передачу. Под колеса трактора подкладывают  тормозные колодки  со стороны спуска. Для продолжения движения  убирают колодки, включают первую передачу (при подъеме увеличивают подачу топлива) и плавно отпускают  педаль муфты сцепления. Как только частота вращения  коленчатого вала  уменьшится, отпускают рычаг стояночного тормоза  и педаль муфты сцепления.

2. Вождение трактора через мосты и рвы: Рвы следует пересекать  на малой скорости  и под прямым углом, чтобы трактор был устойчивей. Переключать передачи надо заранее. Через ручей можно переезжать только после того, как водитель убедился в возможности проезда: если дно твердое, берега пологие, нет резких перепадов глубин. Если трактор забуксует, то нужно включить механизм блокировки дифференциала. Нельзя допускать продолжительного буксования колес.

При переезде через мост  необходимо проверить его  состояние, убедиться в том, что масса  трактора  позволяет  проезд через мост. Скорость проезда через мост  не должна превышать 5км/ч. Стоянка и остановка на мосту  запрещена.

3. Вождение трактора по  песку и скользкой дороге: Небольшие заносы снега или песка преодолевают с разгона и с достаточным запасом мощности. По  песку или снегу трактор следует вести по колеи, если трактор забуксует, то нужно включить механизм блокировки.

Трогаясь с места на скользкой дороге, надо очень плавно отпускать педаль муфты сцепления при небольших оборотах коленчатого вала. Быстрое изменение скорости может привести к пробуксовке колес. Останавливать трактор на скользкой дороге нужно  двигателем и тормозами. Для этого необходимо  снизить скорость  за счет уменьшения подачи топлива и переключиться на пониженную передачу и притормаживать тормозами. Резкое торможение приводит к  заносу трактора.  На скользкой дороге  нельзя ездить на больших скоростях (более 7км/ч). При движении на скользкой дороге  заносит обычно задние колеса, так как они ведущие. В случае заноса следует уменьшить скорость  движения,  уменьшив подачу топлива, и направляющие колеса повернуть в сторону заноса. На скользкой дороге нужно включать передний мост.

4. Вождение трактора МТЗ-82 на повышенных скоростях по дорогам с соблюдением правил дорожного движения: При движении по дорогам следует  придерживаться строго правой стороны, при выезде на главную дорогу  надо остановиться убедиться в безопасности выезда, включить указатель поворота и после завершения маневра  выключить указатель поворота. При объезде или обгоне впереди идущего транспорта за 5 сек до начала обгона  или объезда  включить левый поворот, а затем  постепенно выйти на середину дороги. После объезда  проехав вперед  на 50-60м, включить правый поворот и переехать на правую сторону. При движении по дорогам  необходимо строго соблюдать правила дорожного движения .

5.Выполнить операции Е.Т.О. трактора

6.Запустить пусковой и основной двигатель трактора МТЗ-82.

5.Демонстрация движения трактора на подъемах и спусках

8.Демонстрация движения трактора через мосты и рвы

9. Демонстрация движения трактора по  песку и скользкой дороге

10. Демонстрация движения трактора на повышенных скоростях по дорогам с соблюдением правил дорожного движения

Закрепление нового материала .

1.Как осуществить движения трактора на подъемах и спусках?

2. .Как осуществить движения трактора через мосты и рвы?

3. Как осуществить движение трактора по песку и скользкой дороге?

4. Как осуществить  движение трактора на повышенных скоростях по дорогам с соблюдением правил дорожного движения?

Сообщить типичные ошибки при выполнении задания и способы их устранения.

1. Нарушение техники безопасности при вождении трактора

2.Чрезмерная напряженность при управлении трактором

3.Нарушение скоростного режима  при выполнении поворота..

4.Несоблюдение правил дорожного движения.

Объяснить, как работать с инструкционными картами.

Объяснить критерий оценок работы.

| № | Ф.И.О. | Организация рабочего места | ТБ при запуске и вождении трактора | Е.Т.О. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Текущий инструктаж.

1. Организация рабочего места и начало работы.

2. Контроль пользования рычагами и педалями при выполнении подъема и спуска трактора с горы .

3.Контроль пользования рычагами и педалями при движении трактора по мостам и рвам

4. Контроль пользования рычагами и педалями при движении трактора по песку и скользкой дороге

5 Контроль пользования рычагами и педалями при движении трактора на повышенных скоростях по дорогам с соблюдением правил дорожного движения

6.Соблюдение правил техники безопасности на всем протяжении занятия.

7.Исправление не точностей при выполнении задания.

Заключительный инструктаж .

1- Объявить о достижении цели урока .

2- Выполнение нормы времени задания .

3- Организация рабочего места .

4- Соблюдения  правил ТБ .

5- Самостоятельный разбор ошибок .

6- Характерные ошибки на уроке .

7- Объявление оценок по таблице критерия оценок .

8- Домашнее задание. Повторить: ЕТО, ТБ при запуске, ТБ при вождении трактора. Схему переключения коробки передач  трактора МТЗ-82. Вождение трактора МТЗ-82 в трудных дорожных условиях и в темное время суток.

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА № 5

ТЕМА № 2.1: Вождение колесного трактора МТЗ-82 .

ТЕМА УРОКА № 2.1-5  Вождение колесного трактора МТЗ-82  на повышенных скоростях  и в трудных дорожных условиях.

Цель занятия: Совершенствовать ранее приобретенные умения по подготовке трактора МТЗ-82 к работе и его пуску, по вождению трактора МТЗ-82 передним и задним ходом.

Выработать первоначальные умения  при вождении трактора МТЗ-82 в трудных дорожных условиях и на повышенных скоростях.

Углубить знания по Т.Б. при запуске и вождении трактора МТЗ-82

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА:

Трактор МТЗ-82, МТЗ-80Л, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, схема переключения передач трактора МТЗ-82,   лопата, деревянные колодки, медицинская аптечка.

Схема маршрута движения  № 4

| № | Последовательность выполнение заданий. | Технологические условия и указание к выполнению задания. | Оборудование, инструменты, материалы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежесменное техническое обслуживание трактораМТЗ-82 |  | Трактор МТЗ-82 , ГСМ, Обтирочный материал |
| 2. | Запустить пусковой двигатель Д-240У и основной двигатель Д-240 трактора МТЗ-82 |  | Трактор МТЗ-82, Пусковой шнур |
| 3. | Вождение трактора МТЗ-82 на подъемах и спусках | Включать пониженную передачу нужно заблаговременно. При спуске с горы подачу топлива уменьшают, при подъеме – увеличивают. Остановка на спуске и подъеме запрещена (остановиться можно только в исключительных случаях). Для остановке на подъеме и спуске одновременно нажимают на педали муфты сцепления и тормоза, включают стояночный тормоз и выключают передачу. Под колеса трактора подкладывают тормозные колодки со стороны спуска. Для продолжения движения убирают колодки включают первую передачу (при подъеме увеличивают подачу топлива) и плавно отпускают педаль муфты сцепления. Как только частота вращения коленчатого вала уменьшится, отпускают рычаг стояночного тормоза и педаль муфты сцепления |  |
| 4. | Вождение трактора МТЗ-82 через рвы и мосты | Рвы следует пересекать на малой скорости и под прямым углом, чтобы трактор был устойчивей. Переключать передачи надо заранее. Через ручей можно переезжать только после того, как водитель убедился в возможности проезда: если дно твердое, берега пологие, нет резких перепадов глубин. Если трактор забуксует, то нужно включить механизм блокировки дифференциала. Нельзя допускать продолжительного буксования колес. При переезде через мост необходимо проверить его состояние, убедиться в том, что масса трактора позволяет проезд через мост. Скорость проезда через мост не должна превышать 5км/ч. Стоянка и остановка на мосту запрещена. |  |
| 5. | Вождение трактора МТЗ-82 по песку и скользкой дороге | Небольшие заносы снега или песка преодолевают с разгона и с достаточным запасом мощности. По песку или снегу трактор следует вести по колеи если трактор забуксует, то нужно включить механизм блокировки. Трогаясь с места на скользкой дороге, надо очень плавно отпускать педаль муфты сцепления при небольших оборотах коленчатого вала. Быстрое изменение скорости может привести к пробуксовке колес. Останавливать трактор на скользкой дороге нужно двигателем и тормозами. Для этого необходимо снизить скорость за счет уменьшения подачи топлива и переключиться на пониженную передачу и притормаживать тормозами. Резкое торможение приводит к заносу трактора. На скользкой дороге нельзя ездить на больших скоростях (более 7км/ч). В случае заноса следует уменьшить скорость движения, уменьшив подачу топлива, и направляющие колеса повернуть в сторону заноса. На скользкой дороге нужно включать передний мост. |  |
| 6. | Вождение трактора МТЗ-82 на повышенных скоростях по дорогам с соблюдением правил дорожного движения |  |  |
| 7. |  | При движении по дорогам следует придерживаться строго правой стороны, при выезде на главную дорогу надо остановиться убедиться в безопасности выезда, включить указатель поворота и после завершения. При объезде или обгоне впереди идущего транспорта за 5 сек до начала обгона или объезда включить левый поворот, а затем постепенно выйти на середину дороги. После объезда проехав вперед на 50-60м, включить правый поворот и переехать на правую сторону. При движении по дорогам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения |  |

Техника безопасности при ремонте и организации рабочего места.

Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателей .

1.Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение .

2.Поставить рычаг тормоза в положение включено .

3.Проверить крепление: маховика, магнето, провода высокого напряжения, запальной свечи .

4.Пусковой шнур должен быть 1м. 10см.

5.Нельзя наматывать шнур на руку .

6.Нельзя стоять напротив  вращающегося маховика .

7.Нельзя ставить ногу под колесо .

8.Нельзя стоять сзади заводящего .

9.Нельзя доверять запуск посторонним лицам .

10.При запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине трактора .

11.Нельзя заводить перегретый двигатель .

12.При запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора .

1.При пуске трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал .

2.Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находится один водитель .

3.Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей.

4.Сцепку выполнять только при остановке трактора .

5.После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор .

6.Нельзя находится под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение .

7.При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю .

8.Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата .

9.Скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.

10.При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.